# Neu: Mulch-Mäher VIKING MB 2 RC

# Wendiger, kraftvoller Mulchmäher

Mit dem VIKING MB 2 RC erweitert der Premium-Hersteller für Gartengeräte sein Sortiment um einen wendigen Spezialmäher. Dieser mäht und mulcht  den Rasen mit einer Schnittbreite von 46 Zentimetern, ist äußerst kompakt gebaut und auf Flächen bis zu ca. 1.500 Quadratmetern der richtige Partner. Die Entsorgung des Rasenschnitts entfällt beim Mulchen.

Mulchen tut dem Rasen gut, denn der zerkleinerte Rasenschnitt bleibt in der Grasnarbe liegen und versorgt den Boden mit Nährstoffen. Der MB 2 RC hat für diese Aufgabe ein speziell geformtes Mulch-Messer. Die scharfen Schneiden sind auf unterschiedlichen Höhen angeordnet und zerkleinern das Gras besonders fein.

Der weiche Soft-Griff am Lenker macht das Arbeiten angenehm. Beim Rangieren um Bäume, Büsche oder Beete zeigt der Rasenmäher durch seine Wendigkeit weitere Stärken. Angetrieben wir der leistungsstarke Rasenmäher von einem drehmomentstarken Benzinmotor. Die achsweise Einstellung der Schnitthöhe auf vier wählbaren Stufen ist mit zwei Handgriffen erledigt. Für ein einfaches und müheloses Starten sorgt der Briggs & Stratton ReadyStart Motor.

Auch die Reinigung ist bequem und einfach: Der Mäher wird mit wenigen Griffen in eine senkrechte Position gebracht, Erde oder Rasenschnittreste können somit leicht aus dem Gehäuse entfernt werden. Der klappbare Holm erlaubt den einfachen Transport und eine platzsparende Lagerung.

| Technische Daten |
| --- |
| Modell | MB 2 RC |
| Motortyp | B&S Serie 675 ReadyStart |
| Nennleistung bei Arbeitsdrehzahl | 2,4 kW/2.900 U/min |
| Schnittbreite | 46 cm |
| Schnitthöhenverstellung | 23-77 mm 4-fach, achsweise |
| Gehäuse | Stahlblech |
| Gewicht | 28 kg |